## Slide 1: A MAC protocol for full exploitation of Directional Antennas in Ad-hoc Wireless Networks
Ad hoc Network Seminar
Referent: Dominik Erb
basierend auf einer Arbeit von Thanasis Korakis, Gentian Jakillari und Leandros Tassiulas

## Slide 2
Einleitung
  Motivation
  MAC
  CSMA/CA mit RTS/CTS
  NAV
Direktionale Übertragungen in Ad-Hoc Netzwerken
  Vorteile
  Probleme
    Das Hidden Terminal Problem
    Taubheit ( Deafness)
    Positionsbestimmung von Nachbarn
  Andere direktionale Protokolle
Das im Paper vorgestellte Protokoll
  Zyklisches Direktionales RTS / CTS
  Die Position der Nachbarn
    Die Location Table
    Direktionales NAV
  Beispiele
  Simulationsergebnisse
Inhalt

## Slide 3
Direktionale und omnidirektionale Übertragungen im Vergleich:
Wenige MAC Protokolle speziell für direktionale Übertragungen
Daten werden lediglich in die gewünschte Richtung übermittelt
Erheblich vergrößerte Reichweite in diese Richtung
1.1 Motivation

## Slide 4
Eine Erweiterung der 2. Schicht des Osi Modells (Data Link Layer)
1.2 MAC (Medium Access Control)
OSI Model | 
7 | Application
6 | Presentation
5 | Session
4 | Transport
3 | Network
2 | Data Link Logical Link Control MAC
1 | Physical

## Slide 5
Verwaltet den Zugriff mehrerer Nodes auf ein Übertragungsmedium
Zugriff:
  kontrolliert
  konkurrierend (CSMA / CA)
Bietet zusätzliche Erweiterungen wie RTS/CTS
1.2 MAC (Medium Access Control)

## Slide 6
Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  Prinzip zur Kollisionsvermeidung
  Überwacht den Übertragungskanal vor Übertragung
  Sender
    Überprüft den Übertragungskanal (für Zeit DFTS)
    Übermittelt Daten (Data)
  Empfänger
    Empfängt Daten
    Übermittelt Bestätigungspaket (Ack)
1.3 CSMA / CA und RTS /CTS

## Slide 7
Ready to Send / Clear to Send
  Optionaler Mechanismus für CSMA / CA
  Informiert Nachbarn über anstehende Übertragung
  Sender
    Übermittelt vor jeder Übertragung ein RTS Paket
  Empfänger
    Übermittelt CTS Paket falls Kanal frei
Zusammen mit Data / Ack entsteht ein 4 teiliger Handschlag ( RTS / CTS / DATA / ACK)
1.3 CSMA / CA und RTS /CTS

## Slide 8
Vektor der die Dauer von anstehenden Übertragungen speichert
Datenübertragung nur bei NAV-Wert von 0
  Aktualisiert Dauer bei jedem empfangenen Paket
  Startet Countdown bis NAV-Wert 0 erreicht
1.4 NAV ( Network Allocation Vektor)

## Slide 9
Benötigen direktionale Antennen bestehend aus einem Array von Antennen
  Typischerweise 1,2,4,8,16 Elemente
2 Direktionale Übertragungen

## Slide 10
Vorteile:
  Erheblich vergrößerte Reichweite in eine Richtung
  Mehrere gleichzeitige Störungsfreie Übertragungen
   Steigerung der Netzwerkkapazität allgemein
2.1 Direktionale Übertragungen

## Slide 11
2.2 Direktionale Übertragungen
Probleme:
  Das Hidden Terminal Problem
  Taubheit ( Deafness)
  Bestimmung der Position von Nachbarn

## Slide 12
Node liegt außerhalb der Reichweite des Senders
  -> erfährt nichts von einer anstehenden Übertragung
2.2.1 Das Hidden Terminal Problem

## Slide 13
Empfänger überhört Nachricht, da er nicht auf der entsprechenden Antenne hört
   Sender übermittelt immer wieder das gleiche Paket ohne Erfolg
2.2.1 Taubheit ( Deafness)

## Slide 14
Signal wird nur in eine bestimmte Richtung übermittelt
  Welche Antenne übermittelt Signal in Richtung eines bestimmten Nachbarn
2.2.3 Bestimmung der Position von Nachbarn

## Slide 15
Nicht immer speziell für direktionale Übertragungen entwickelt
Verwenden teilweise omnidirektionale Übertragungen von RTS / CTS
2.3 Andere direktionale Protokolle

## Slide 16
Verwendet lediglich direktionale Übertragungen
Informiert Nachbarn über anstehende Übertragungen
Verwaltet die Position aller Nachbarn
Versucht keine Nachrichten zu überhören
Verwendet abgewandelte Form des 4 teiligen Handschlags (RTS/CTS/DATA/ACK) und NAV
3 Das vorgestellte Protokoll

## Slide 17
Versucht das Hidden Terminal Problem zu lösen
Zyklische Übermittlung von RTS in alle Richtungen
Empfänger antwortet mit direktionalem CTS
Erst danach direktionale Übertragung von Data / Ack
Andere Nodes verschieben Übertragungen in entsprechende Richtung
3.1 Zyklisches direktionales RTS / CTS

## Slide 18
Inhalt aller übermittelten Pakete:
Dauer der Übertragung
Sender
Empfänger
Zusatzinformationen zur Positionsbestimmung
…
3.1 Zyklisches direktionales RTS / CTS

## Slide 19
3.2 Positionsbestimmung von Nachbarn
Benötigte Informationen:
Welcher Nachbar
Antenne mit welcher dieser Daten empfängt
Antenne mit welcher ich Daten übermittle

## Slide 20
3.2 Positionsbestimmung von Nachbarn
Durch zyklisches RTS erhalten alle Nodes:
Antenne mit welcher Daten vom Sender empfangen wurden -> Position des Senders
Dauer der Übertragung
Zusätzlich erhält der Sender durch CTS:
Antenne mit welcher der Empfänger Daten versendet

## Slide 21
Tabelle mit Zeile für jeden Nachbarn
Speichert durch Übertragungen erhaltene Informationen über die Position von Nachbarn
Aktualisiert sich bei jeder Übertragung
3.2.1 Die Location Table
Ich selbst | Nachbar | Meine Antenne | Antenne des Nachbarn

## Slide 22
3.2.2 D-NAV
Verwendet die Location Table zur Positionsbestimmung
Erweitert alle versendeten Pakete um:
  Antenne mit welcher der Sender den Empfänger erreicht
  Antenne mit welcher der Empfänger Daten vom Sender empfängt
Überprüft / verschiebt alle Übertragungen, die zu Kollisionen führen würden

## Slide 23
3.3.1 Beispiel für eine Übertragung
Node A möchte Daten an B senden

## Slide 24
Location Table von C
Übermittelte Informationen: A,B,4,2
C verschiebt alle Übertragungen mit Antenne 4
3.3.1 Beispiel für eine Übertragung
Ich selbst | Nachbar | Meine Antenne | Antenne des Nachbarn
C | A | 4 | 2
C | B | 4 | 2

## Slide 25
3.3.2 Beispiel 2
Node D möchte Daten an B senden
 D,B,4,2

## Slide 26
3.3.2 Beispiel 2
 D,B,4,2
Location Table von C
   C wird alle Übertragungen mit Antenne 4 und 2 verschieben
Ich selbst | Nachbar | Meine Antenne | Antenne des Nachbarn
C | B | 4 | 2
C | D | 2 | 4

## Slide 27
3.3.2 Beispiel 2
 D,B,4,2
Location Table von A
   A wird nur Übertragungen mit Antenne 2 verschieben
Ich selbst | Nachbar | Meine Antenne | Antenne des Nachbarn
A | B | 3 | 1
A | D | 2 | 4

## Slide 28: 3.4 Simulationsergebnisse
Durchsatz (%) bei hoher Last | D-MAC | Vorgestelltes Protokoll
Node A | 33,34 | 40,21
Node C | 15,57 | 39,89
Gesamt | 48,91 | 80,1

## Slide 29: 3.4 Simulationsergebnisse
Durchsatz (%) bei hoher Last | D-MAC | Vorgestelltes Protokoll
Node A | 33,34 | 40,21
Node C | 15,57 | 39,89
Gesamt | 48,91 | 80,1
Vorgestelltes Protokoll besitzt fast doppelt so hohen Durchsatz
D-MAC bevorzugt Node A gegenüber C

## Slide 30: Danke für ihre Aufmerksamkeit